Załącznik nr 2

Znak: WSZ.DZP.261.2.52/2019

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wykładziny  PCV wraz z przygotowaniem podłoża na Oddziale Wewnętrznym I ( około 100 m2 – korytarz + dyżurka)  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

1. Zakres prac:

- zerwanie uszkodzonej wykładziny,

- naprawa podłoża i wykonanie wylewki

- ułożenie nowej wykładziny z klejeniem i wywinięciem cokolików  – materiały wykonawcy.

Zamawiający informuję, że ww. prace będą wykonywane na zamkniętym na czas remontu Oddziale.

2. Wymagania dotyczące zamówienia:

a) wykładzina ma spełniać następujące parametry techniczne:

- rodzaj wykładziny: PCV

- format: w rolce

- grupa wykładzin: heterogeniczna

- klasa scieralności: T

- klasa użyteczności: 34/43

- grubość całkowita: 2,0 mm

- grubość warstwy użytkowej: 0,8 mm

- zabezpieczeni powierzchni: PUR

- natężenie ruchu: bardzo duże

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny uprawniające do użytku w obiektach służbu zdrowia.

c) kolorystyka wykładziny zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą zamówienia przed podpisaniem umowy, przy czym Zamawiający przewiduje ułożenie wykładziny na korytarzu w dwóch kolorach,

d) Wykonawca w trakcie realizacji zadania, zobowiązuje się zapewnić dostępność obiektu tj. utrzymać teren budowy, jak i miejsce wykonania robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych na terenie i wokół obiektu,

f) Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w obiektach Służby Zdrowia.

g) Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonania remontu celem sprawdzenia uwarunkowań terenu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac.