Załącznik Nr 3 do SWKO

Minimalne wymagania aparatu rezonansu magnetycznego do realizacji świadczeń

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Parametry ogólne |
| 1.1. | Rezonans magnetyczny | Podać typ |  |
| 1.2. | Zamawiający dopuszcza aparat rekondycjonowany, przy czym data rekondycjonowania nie może być wcześniejsza niż 2020 r. | Podać rok rekondycjonowania |  |
| 2. Magnes |
| 2.1. | Natężenie pola | min. 1,5 T |  |
| 2.2. | System chłodzenia magnesu – zamknięty, chłodzenie ciekłym helem | tak |  |
| 2.3. | Aktywne ekranowanie | tak |  |
| 2.4. | Korekta homogeniczności pola sprzętowa lub programowa po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych | tak |  |

Data:    .................                                                                                               ......................................................

Podpis Oferenta