ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH   CZĘŚĆ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych     na   zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oceniany | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 1 - WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH – 1SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ | nd |  |
| 2 | Producent | PODAĆ | nd |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ | nd |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2021 | PODAĆ | nd |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych z włącznikiem zainstalowanym po stronie prawej do załączania urządzenia. | TAK | nd |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym | TAK | nd |  |
| 3 | Wyposażenie: - min. 4 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody - system biernego masażu perełkowego - prysznic ręczny - krzesło z regulacją wysokości | TAK | nd |  |
| 4 | Półautomatyczny spust wody | TAK | nd |  |
| 5 | Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5” umożliwiający: - automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem - ustawienie czasu zabiegu - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu | TAK | nd |  |
| 6 | Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW | TAK | nd |  |
| 7 | Zasysanie sitkiem filtrującym | TAK | nd |  |
| 8 | Wymiary: - długość min. 770 mm - max 950mm - szerokość min. 790 mm – max. 1100 mm - wysokość min. 930 mm – max. 1070mm | TAK / PODAĆ | nd |  |
| 9 | Pojemność użytkowa od 20 litrów do 30 litrów | PODAĆ / PARAMETR OCENIANY | 20 litrów – 10 pkt. powyżej 20 litrów – 0 pkt. |  |
| 10 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety kolorów. | TAK | nd |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oceniany | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 2 - WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ | nd |  |
| 2 | Producent | PODAĆ | nd |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ | nd |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2021 | PODAĆ | nd |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa z włącznikiem zainstalowanym po stronie prawej do załączania urządzenia | TAK | nd |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego typu TWS wzmacnianego włóknem szklanym. | TAK | nd |  |
| 3 | Wanna wyposażona w minimum 12 dysz na ścianach wanny o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody | PODAĆ / PARAMETR OCENIANY | 12 dysz – 0 pkt. Powyżej 12 dysz – 10 pkt. |  |
| 4 | Podział dysz na minimum 3 całkowicie niezależne strefy masażu | TAK | nd |  |
| 5 | Dotykowy panel sterowania umożliwiający: - napełnianie wody do żądanego poziomu: min.2 poziomy, - ustawienie czasu zabiegu, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu - możliwość wyboru pracy poszczególnych sekcji - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. - elektroniczny termometr | TAK | nd |  |
| 6 | Odpływ półautomatyczny | TAK | nd |  |
| 7 | Możliwość kombinowanej pracy sekcji dysz (7 kombinacji) | TAK | nd |  |
| 8 | Automatyczny system napełniania | TAK | nd |  |
| 9 | Prysznic ręczny | TAK | nd |  |
| 10 | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK | nd |  |
| 11 | Krzesło obrotowe dostosowane do wysokości wanny | TAK | nd |  |
| 12 | Wymiary: - długość:1440mm +/- 5% - szerokość:720mm +/- 5% - wysokość:980mm +/- 5% | TAK / PODAĆ | nd |  |
| 13 | Pojemność użytkowa: I poziom 80 litrów +/- 5% II poziom 210 litrów +/- 5% | TAK / PODAĆ | nd |  |
| 14 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety kolorów. | TAK | nd |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oceniany | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 3 - WIRÓWKA DO STÓP – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ | nd |  |
| 2 | Producent | PODAĆ | nd |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ | nd |  |
| 4 | Rok produkcji 2021 | PODAĆ | nd |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Wirówka do masażu wirowego stóp z włącznikiem zainstalowanym po stronie prawej do załączania urządzenia | TAK | nd |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacniana matami z włókna szklanego | TAK | nd |  |
| 3 | Zasilanie 230V AC, 50Hz | TAK | nd |  |
| 4 | Elektroniczny system sterownia | TAK | nd |  |
| 5 | Wyposażona w min. 4 dysze regulowane z system biernego masażu perełkowego | PODAĆ / PARAMETR OCENIANY | Min. 4 dysze – 0 pkt. Powyżej 4 dysz – 10 pkt. |  |
| 6 | Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”. | TAK | nd |  |
| 7 | Zużycie wody do zabiegu min. 40litrów | TAK / PODAĆ | nd |  |
| 8 | Automatyczny system napełniania | TAK | nd |  |
| 9 | Możliwość wyboru koloru wewnętrznego, zewnętrznego z palety barw, min. 9 kolorów | TAK | nd |  |
| 10 | Wyposażenie: - krzesło obrotowe dostosowane do wysokości wanny - prysznic ręczny - regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia | TAK | nd |  |
| 11 | Wymiary zewnętrzne wanny: - długość: 840mm +/- 5% - szerokość: 770mm +/- 5% - wysokość: 750 mm +/- 5% | TAK / PODAĆ | nd |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA POZYCJI 1-3 |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | PODAĆ / kryterium oceny | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2 | Wszystkie zalecane przez producenta przeglądy w cenie oferty (min. 1 raz /rok)w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK | nd |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 godzin) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK | nd |  |
| 4 | Usunięcie usterki dla naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych do 2 dni roboczych, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych.. | TAK | nd |  |
| 5 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK / PODAĆ | nd |  |
| 6 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 10 lat. | TAK / PODAĆ | nd |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA POZYCJI 1 - 3 |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej sprzętu. | TAK | nd |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK | nd |  |
| 3 | Karta gwarancyjna i paszport techniczny | TAK | nd |  |
| 4 | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK | nd |  |

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH   CZĘŚĆ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych     na   zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału i Zakładu Rehabilitacji Szpitala w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| BIEŻNIA TRENINGOWA – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2021 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe nie używane, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230V AC, 50Hz | TAK |  |
| 3 | Moc do max 8 KM | TAK / PODAĆ |  |
| 4 | Wymiary pasa biegowego długość min. 150cm, szerokość min. 52cm, uchwyty boczne do podtrzymania w czasie treningu | TAK |  |
| 5 | Maksymalna prędkość do 18km/h Minimalna 1km/h | TAK |  |
| 6 | Elektroniczna regulacja kąta pochylenia | TAK |  |
| 7 | Maksymalny kąt nachylenia 0-15% | TAK / PODAĆ |  |
| 8 | Nośność min. 140kg | TAK / PODAĆ |  |
| 9 | Programy treningowe o różnym stopniu trudności - min. 12 – możliwość ustalenia oraz min. 2 programów własnych użytkownika | TAK / PODAĆ |  |
| 10 | Wyświetlacz LED lub LCD – możliwość monitorowania między innymi pulsu, prędkości, czasu trwania treningu, spalonych kalorii, dystansu. | TAK |  |
| 11 | Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy / kryterium oceny | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. |  |
| 2 | Wszystkie zalecane przez producenta przeglądy w cenie oferty (min. 1 raz /rok)w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 godzin) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | TAK |  |
| 4 | Usunięcie usterki dla naprawy nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych do 2 dni roboczych, naprawa wymagająca sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK / PODAĆ |  |
| 6 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 10 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |
| 3 | Karta gwarancyjna i paszport techniczny | TAK |  |
| 4 | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności – dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej