ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  FORMULARZ OFERTY  CZĘŚĆ 1

MODYFIKACJA Z DNIA 17.05.2023R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 1 - UGUL Z PRZEWIESZKĄ – 2 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Waga max. 150 kg ± 7kg | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość 4000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość 2000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 4 | Głębokość 2000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 5 | Kabina przeznaczona do wykonywania ćwiczeń - samowspomaganych - czynnych w odciążeniu - ćwiczeń w odciążeniu z oporem - ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemu bloczków ociążnikowych | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 2 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 2 - UGUL BEZ PRZEWIESZKI – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Waga max. 120 kg ± 7kg | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość 2000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość 2000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 4 | Głębokość 2000mm ± 50mm | TAK / PODAĆ |  |
| 5 | Kabina przeznaczona do wykonywania ćwiczeń - samowspomaganych - czynnych w odciążeniu - ćwiczeń w odciążeniu z oporem - ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemu bloczków ociążnikowych | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 2 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 3 - OSPRZĘT DO KABINY UGUL PAKIET MAXIMUM – 1 KPL. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Osprzęt usprawnienia leczniczego przeznaczony do wykonywania ćwiczeń samowspomagających do usprawnienia leczniczego w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych | TAK |  |
| 2 | Ciężarek miękki 0,50 kg – 2szt. | TAK |  |
| 3 | Ciężarek miękki 1,00 kg – 2szt. | TAK |  |
| 4 | Ciężarek miękki 1,50 kg – 2szt. | TAK |  |
| 5 | Ciężarek miękki 2,00 kg – 2szt. | TAK |  |
| 6 | Ciężarek miękki 2,50 kg – 2szt. | TAK |  |
| 7 | Ciężarek miękki 3,00 kg – 2szt. | TAK |  |
| 8 | Ciężarek miękki 4,00 kg – 2szt. | TAK |  |
| 9 | Esik metalowy – 30 szt. | TAK |  |
| 10 | Kamaszek skórzany do wyciągu 1szt. | TAK |  |
| 11 | Linka do poćwiczeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 120cm – 6szt. | TAK |  |
| 12 | Linka do poćwiczeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 120 160cm – 4szt. | TAK |  |
| 13 | Linka z bloczkami i ćwiczeń z obciążeniu dł. 350cm – 2szt. | TAK |  |
| 14 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem dł. 550cm – 1szt. | TAK |  |
| 15 | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy – 2szt. | TAK |  |
| 16 | Mankiet udowy – 1szt. | TAK |  |
| 17 | Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa -2szt. | TAK |  |
| 18 | Pas do wyciągu za miednicę – 1szt. | TAK |  |
| 19 | Pętla Glissona z orczykiem – 1szt. | TAK |  |
| 20 | Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4szt. | TAK |  |
| 21 | Podwieszka klatki piersiowej -1szt. | TAK |  |
| 22 | Podwieszka pod miednicę – 1szt. | TAK |  |
| 23 | Podwieszka pod głowę – 1szt. | TAK |  |
| 24 | Podwieszka ramienna – 2szt. | TAK |  |
| 25 | Podwieszka udowa – 2szt. | TAK |  |
| 26 | Podwieszka – kolanowa - 2szt. | TAK |  |
| 27 | Uchwyt metalowy na linkę – 2szt.. | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 4 - OSPRZĘT DO KABINY UGUL PAKIET PODSTAWOWY – 2 KPL. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Osprzęt usprawnienia leczniczego przeznaczony do wykonywania ćwiczeń samowspomagających do usprawnienia leczniczego w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych i neurologicznych | TAK |  |
| 2 | Ciężarek miękki 0,50 kg – 1szt. | TAK |  |
| 3 | Ciężarek miękki 1,00 kg – 1szt. | TAK |  |
| 4 | Ciężarek miękki 2,00 kg – 1szt. | TAK |  |
| 5 | Ciężarek miękki 3,00 kg – 1szt. | TAK |  |
| 6 | Esik metalowy – 20 szt. | TAK |  |
| 7 | Kamaszek skórzany do wyciągu 1szt. | TAK |  |
| 8 | Linka do poćwiczeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 120cm – 6szt. | TAK |  |
| 9 | Linka do poćwiczeń i ćwiczeń w odciążeniu dł. 120 160 cm – 4szt. | TAK |  |
| 10 | Linka z bloczkami i ćwiczeń z obciążeniu dł. 350cm – 2szt. | TAK |  |
| 11 | Linka do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem dł. 225cm – 1szt. | TAK |  |
| 12 | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy – 1szt. | TAK |  |
| 13 | Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa -1szt. | TAK |  |
| 14 | Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4szt. | TAK |  |
| 15 | Podwieszka pod miednicę – 1szt. | TAK |  |
| 16 | Podwieszka pod głowę – 1szt. | TAK |  |
| 17 | Podwieszka ramienna – 2 szt. | TAK |  |
| 18 | Podwieszka udowa – 2szt. | TAK |  |
| 19 | Podwieszka kolanowa – 2 szt. | TAK |  |
| 20 | Uchwyt metalowy na linkę – 1szt. | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  FORMULARZ OFERTY  CZĘŚĆ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Zasilanie 230V, 50Hz, | TAK |  |
| 2 | Waga max. 5kg | TAK |  |
| 3 | Głowica o częstotliwości 1MHz | TAK |  |
| 4 | Rozmiar głowicy min. 4cm² | TAK / PODAĆ |  |
| 5 | Emisja ciągła – efekt termiczny | TAK |  |
| 6 | Emisja pulsacyjna - mikromasaż | TAK |  |
| 7 | Częstotliwość pulsowania min. 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz | TAK / PODAĆ |  |
| 8 | Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym | TAK |  |
| 9 | Minimum 40 programów dla terapii ultradźwiękowej | TAK / PODAĆ |  |
| 10 | Bieżąca kontrola sprawności aparatu i głowic | TAK |  |
| 11 | Aparat wyposażony w zegar zabiegowy w zakresie min. od 1 do 30 minut | TAK / PODAĆ |  |
| 12 | Tryby pracy: programowy/manualny | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |
| 3 | Karta gwarancyjna i paszport techniczny | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| GŁOWICA DO ULTRADŹWIĘKÓW – 2 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Głowica ultradźwiękowa współpracująca z posiadanym aparatem typ SONICATOR 740 | TAK |  |
| 2 | Głowica dwuczęstotliwościowa 1 MHz i 3,2 MHz o powierzchni promieniowania min. 3 cm² | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRODY – 4 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Elektrody Bergoniego z przyłączem żeńskim | TAK |  |
| 2 | Elektrody Bergoniego z przewodem zakończonym końcówką 4mm | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 1 - WÓZEK INWALIDZKI STALOWY – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej składany krzyżakowo z możliwością szybkiego demontażu kół | TAK |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie min. 150kg | TAK / PODAĆ |  |
| 3 | Waga wózka kompletnego max. 25kg | TAK / PODAĆ |  |
| 4 | Szerokość siedziska min. 48cm | TAK / PODAĆ |  |
| 5 | Głębokość siedziska min. 41cm | TAK / PODAĆ |  |
| 6 | Wysokość oparcia min. 43cm | TAK / PODAĆ |  |
| 7 | Szerokość całkowita wózka min. 75cm | TAK / PODAĆ |  |
| 8 | Hamulce dla osoby prowadzącej | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| POZYCJA 2 - KULE ŁOKCIOWE – 10 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min. 2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Aluminiowa kula łokciowa ze stopniową regulacją wysokości | TAK |  |
| 2 | Zakres regulacji wysokości min. 70-93 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 3 | Skok regulacji wysokości 2,5 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 4 | Waga max. 0,8 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Kąt oparcia obejmy łokciowej 25º ±1º | TAK, PODAĆ |  |
| 6 | Średnica gumowej stopki 19mm±1mm | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Średnica podstawy gumowej stopki kuli 38mm±2mm | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Obciążenie min. 90kg | TAK, PODAĆ |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OFERTY  CZĘŚĆ 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| LUSTRO KOREKCYJNE – 1 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Lustro korekcyjne metalowe trzyczęściowe z kółkami transportowymi wyposażone w hamulec | TAK |  |
| 2 | Wymiary części środkowej - szerokość 70cm±5cm - długość 160cm±5cm | TAK / PODAĆ |  |
| 3 | Wymiary części bocznych skrzydeł - szerokość 35cm±5cm - wysokość 160cm±5cm | TAK / PODAĆ |  |
| 4 | Lustro z naciętą siatką posturograficzną na środkowej części o wymiarach 15cm X 20cm | TAK |  |
| 5 | Całkowita wysokość lustra 190cm±5cm | TAK / PODAĆ |  |
| 6 | Całkowita szerokość lustra 140cm±5cm | TAK / PODAĆ |  |
| 7 | Waga max.50kg±5kg | TAK / PODAĆ |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| STÓŁ REHABILITACYJNY 3 CZĘŚCIOWY – 1SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Trzyczęściowy stacjonarny stół rehabilitacyjny z łamaną środkowa częścią leża | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości elektryczna | TAK |  |
| 3 | Podgłówek regulowany sprężyną gazową | TAK |  |
| 4 | Środkowa część regulowana korbą | TAK |  |
| 5 | Stół wyposażony w w otwór z zatyczką w podgłówku | TAK |  |
| 6 | Stół wyposażony w regulowane stopki | TAK |  |
| 7 | Długość stołu 200cm±5 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Szerokość 69cm±5 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Wysokość regulowana w zakresie min. od 60cm do 88cm | TAK, PODAĆ |  |
| 10 | Regulacja konta nachylenia zagłówka min. od – 60º do min. + 40º | TAK, PODAĆ |  |
| 11 | Regulacja kąta nachylenia podnóżka od 0º do min. 25º | TAK, PODAĆ |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg | TAK, PODAĆ |  |
| 13 | Waga max. 62kg | TAK, PODAĆ |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 2 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  FORMULARZ OFERTY  CZĘŚĆ 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PRZYRZĄD DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA – 1SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Przyrząd do trakcji kręgosłupa wg Perschal´a przystosowany do zamocowania w kabinach UGUL | TAK |  |
| 2 | Długość min/max 370/600mm | TAK |  |
| 3 | Wysokość 245mm ±5mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość 410mm ±10mm | TAK |  |
| 5 | Waga max.5kg | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 2 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| KRZESŁO DO MASAŻU 2 SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Krzesło do masażu kręgosłupa i pozostałych partii pleców. | TAK |  |
| 2 | Możliwość ustawienia wysokości siedziska i poduszki wspierającej klatkę piersiową. | TAK |  |
| 3 | Możliwość zmiany kąta nachylenia podgłówka i półki pod ramiona. | TAK |  |
| 4 | Dopuszczalne obciążenie min 150 kg. | TAK |  |
| 5 | Waga max. 11kg ±1 kg. | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości w zakresie min. 122-134 cm | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 55-65 cm | TAK, PODAĆ |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OFERTY  CZĘŚĆ 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHODY Z POCHYLNIĄ DO NAUKI CHODZENIA – 1SZT. |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2022 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Konstrukcja schodów wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo | TAK |  |
| 2 | Stopnie schodów oraz pochylnia pokryte gumową wykładziną antypoślizgową | TAK |  |
| 3 | Długość 330 cm ±5cm | TAK |  |
| 4 | Szerokość podestu 75cm ±5cm | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości poręczy min. od 60cm do 100cm | TAK |  |
| 6 | Regulacja rozstawu szerokości poręczy min. od 34cm do 70cm | TAK |  |
| 7 | Kat nachylenia pochylni 12º ±1º | TAK, PODAĆ |  |
| 8 | Wejście cztery stopnie o wysokości 10cm, głębokości 30cm, szerokości 75cm | TAK, PODAĆ |  |
| 9 | Zejście z pochylni o długości 180cm i szerokości 75cm | TAK, PODAĆ |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Karta gwarancyjna | TAK |  |
| 2 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |