ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa od progu kwotowego 130 000,00 zł, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1  tj. bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na zakup aparatu do kriochirurgii

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  (np. katalog).

Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawców o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

| Lp. | Parametr | Parametry wymagane | Parametr oferowany PODAĆ / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| APARATU DO KRIOCHIRURGII |
| 1 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | PODAĆ |  |
| 2 | Producent | PODAĆ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 4 | Rok produkcji min.2023 | PODAĆ |  |
| A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| 1 | Zasilanie – Aparat nieelektryczny | TAK |  |
| 2 | Czynnik roboczy- podtlenek azotu (N2O)lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych (Zestaw umożliwiający dostosowanie do podłączenia różnego czynnika roboczego) | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie pracy w zakresie 3,5 – 5 MPa | TAK |  |
| 4 | Ciśnienie maksymalne – 5,5 MPa | TAK |  |
| 5 | Ciężar aparatu 5,5 kg (±2 kg) | TAK |  |
| 6 | Aparat wyposażony w mobilną obudowę butli przystosowaną do butli o pojemności 10 litrów | TAK |  |
| 7 | Wskaźnik przepływu gazu przez sondę | TAK |  |
| 8 | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik ciśnienia pracy | TAK |  |
| 10 | Pedał sterujący jednoprzyciskowy | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia (i pracy) sond kriochirurgicznych dla różnych specjalności medycznych (ginekologia, chirurgia, dermatologia) | TAK |  |
| 12 | Sonda kontaktowa wielorazowa flebologiczna rozłączna o długości roboczej 170mm i o średnicy 2,5mm | TAK |  |
| 13 | Sonda kontaktowa ginekologiczna rozłączna do tarczy szyjki macicy o średnicy 22mm i długości roboczej 200mm | TAK |  |
| B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ |  |
| 2 | Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 8 lat. | TAK / PODAĆ |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego z obsługi i konserwacji bieżącej | TAK |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej wraz z dostawą urządzenia | TAK |  |
| 3 | Karta gwarancyjna i paszport techniczny | TAK |  |